CAMPI ELETTROMAGNETICI

13-04-2015 I Esonero

- Si applichi il teorema di Poynting ad una porzione  di cavo coassiale. Sia r1 il raggio del conduttore interno ed r2 il raggio del conduttore esterno (r2>r1), si ipotizzi che tutti i materiali siano ideali (dielettrico con conducibilità nulla e conduttori con conducibilità infinita). Si assuma che tra i due conduttori nella sezione iniziale della struttura sia applicata una tensione V0 costante e che nella sezione finale sia presente una resistenza R. Si calcoli la potenza che attraversa una generica sezione trasversale della struttura.

(9 punti)

- Si consideri il seguente vettore

,

- verificare che il campo assegnato è il campo elettrico di un’onda piana elettromagnetica,

- Assunto che il mezzo in cui avviene la propagazione abbia (r =1 e r =1, determinare la frequenza di propagazione,

- scrivere il vettore di polarizzazione di E e definirne il tipo di polarizzazione,

- scrivere il vettore di propagazione (vettore di fase e vettore di attenuazione) e specificare le caratteristiche del mezzo in cui avviene la propagazione,

- calcolare la velocità di fase dell’onda lungo la direzione del vettore di fase. (8 punti)

- Un'onda piana uniforme alla frequenza di 1 GHz si propaga in un mezzo buon conduttore con (r =9 e conducibilità pari a 107S/m. Si scriva una possibile forma per il campo elettrico ed il campo magnetico dell'onda orientando, in un sistema (x,y,z) la direzione di propagazione lungo l'asse z. Si determinino i valori della costante di propagazione e l'ampiezza del vettore di polarizzazione elettrico e magnetico, sapendo che in z=0 la densità di potenza  è pari ad 1W/cm2. Infine, si determinino le direzioni nelle quali l'onda è un'onda veloce.

- Calcolare l’impedenza di ingresso di una linea di trasmissione con impedenza caratteristica pari a 100(, lunghezza tale che (l= e chiusa su un’induttanza di valore pari a 10nH. Quale diviene il valore dell’impedenza di ingresso se si aggiunge un’ulteriore tratto di linea di trasmissione di lunghezza elettrica (l=e di impedenza caratteristica pari a 70(. (4 punti)

- Si enunci e discuta il teorema di equivalenza, e si descrivano alcune situazioni di sua applicazione combinata con la regola delle immagini. (7 punti)

# Text boxes

r1

r1

r2

V0